## Slide 1
VTA 인증
: 자동차 사이버보안 법규
2023
한국자동차공학회 전기전자시스템부문 사이버 보안 VTA 세미나
숭실대학교 대학원 석사과정 서영재
2023.05.17.
Network Security and Privacy Laboratory
Notes: <UNR No.155 : Cyber Security and Cyber Security Management System>

## Slide 2
INDEX
01. 차량 사이버보안 법규 개요 (UN R-155)
02. UN R-155 VTA 법규 내용 및 목적
03. UN R-155 법규 기타 조항
04. 결론 및 시사점
05. Q&A
Notes: 본 발표는 해당 법규 조항을 알고, 법규의 내용과 목적을 알고, 제조사와 협력사는 어떤 것을 해야 하는 지 아는 것을 목표로 합니다. 마지막으로 해당 강연에서 오고 갔던 Q&A를 정리해보았습니다.

## Slide 3
차량 사이버보안 법규 개요 (UN R-155)
01
Network Security and Privacy Laboratory
CSMS (Cyber Security and Cyber Security Management System, 차량 사이버보안 관리체계)
  전체적인 프로세스를 인증 받아야 하는 것
  프로세스 : 개발, 평가, 보안사고 시 프로세스, 협력사 관리 측면 등
VTA (Vehicle Type Approval, 차량 형식 승인)
  기존 기능 안전 요건 + CSMS에 의거해 사이버보안 대책 요구
  우리나라 국토교통부 2020년 12월 ‘차량 사이버보안 가이드라인‘ 배포
Notes: VTA 에서 사이버보안 대책이 충족되지 않으면 UNECE 회원국에 차량 판매가 금지되어 있음
이에 우리나라 국토교통부에서도 2020년 12월 ‘차량 사이버보안 가이드라인‘ 배포

## Slide 4
차량 사이버보안 법규 개요 (UN R-155)
01
Network Security and Privacy Laboratory
UNECE’ 주관 차량 사이버보안 법규가 제정되었으며, 유럽(중동 일부 포함) 및 일본에 발효됨
  국내, 중국, 인도 등에도 법규 발효 예정이며, 가이드라인을 발표한 북미도 법규 제정 움직임이 보임
  보안 법규 만족을 위해서는 다음의 ① CSMS ②VTA 인증 을 취득하여야 함
구분 | CSMS | VTA
적용 시점 (유럽기준) | 신차 : ‘22.7/6 (인증시점) 발효가 됨 기존차 : 24.7/7 (소비자 등록 시점) 까지 | 
인증 주기 | 3년마다 갱신(제조사별 인증) (3년 미 경과 시에도 CSMS 변경 시 재 인증 필요) | 차종별 인증 (신차 필수, PE/개조/MY는 E/E아키텍처 변경 시)
법규 내용 | 제조사의 차량 사이버보안 정책, 조직 및 프로세스 인증 (법규 조항 7.2. Requirements for CSMS) - 개발 이후 全 Lifecycle 차량 보안 정책 (개발/양산/양산 후 단계) - 차량 사이버 보안 조직, 정책, R&R - 프로세스 (보안 위협 분석, 보안기술 개발/평가, 사고 대응 등) - 협력사(Tier, 서비스 공급사) 관리 등 | 해당 차종의 보안 기술 및 평가 결과 인증 (법규 조항 7.3. Requirements for vehicle types) - 차량 보안 위협 분석 및 대응 방안 처리 결과 - 보안 기술 적용 현황 및 시험 결과 - 애프터마켓 S/W, 서비스, Data 등에 대한 보안 - 차량 사이버 공격 및 위협에 대한 모니터링 -사용되는 암호화 알고리즘에 대한 국제 표준 준수 여부
사이버보안 관련 정책, 로직, 프로세스를 수립하여 정의된 CSMS에 따라 차량을 개발하고
현존 최고 수준의 보안 대책을 적용하며 지속 발전하는 공격 위협에 대처할 수 있어야 함
Notes: - 국내는 원래 가이던스를 따르고 있었는데, 법규 제정 움직임이 있다고 함
인증 불만족 시 차량 판매 불가
기존차 : 22년 7월 이전에 인증을 받지 않고 다른 조건을 만족한 상태에서 판매를 하고 있던 차량들은
24년 7월까지 인증을 받아야지만 7월 이후 판매가 가능해짐
특이점: 모든 법규가 결과물에 대한 법규임(충돌 결과가 안전하는지, 기준치가 부합하는지)
  프로세스나 절차 시스템을 만들고 결과물을 인증 받는 것은 처음
  사이버 보안 법규는 인증장 외에 어떻게 인증 기관이 인증했는지, 어떤 기준에 의해 판단했는지 결과를 같은 인증 기관에 공유한다고 함 > 이에 민감하게 생각하고 꼼꼼하게 깐깐하게 본다고 함(다른 기관에서 내가 인증한 걸 보기 때문)
  CSMS : 해당 정책, 프로세스를 인증하는 것
  VTA : 해당 차종이 CSMS에 맞게 개발되었음을 증명하는 것 (여러 결과물, 시험 결과 포함)

## Slide 5
Network Security and Privacy Laboratory
참고. 지역별 차량 사이버보안 법규 발효 시점(23.03월 기준)
차량 사이버보안 법규 개요 (UN R-155)
01
지역 |  |  |  | 신차 | 기존차
EU |  |  |  | 22.7월 | 24.7월
중국 |  |  |  | 25년 상반기 | 26년 상반기 / 27년 상반기
국내 |  |  |  | 25년 예정 | 26년 / 27년 예정
일본 | 자율주행 Lv3. |  |  | 21.1월 | 24.7월
 | None Lv3. | SU 有 | OTA 有 | 22.7월 | 24.7월
 |  |  | OTA 無 | 24.1월 | 26.5월
 |  | SU 無 |  | 24.1월 | 26.5월
인도 | 자율주행 Lv3. |  |  | 24.10월 | 24.10월
 | None Lv3. | OTA 有 | 제어기 | 27.10월 | 28.10월
 |  |  | 인포 only | 29.10월 | 29.10월
 |  | OTA 無 |  | 30.10월 | 30.10월
Notes: OTA(Over The Air) : 자동차에 내장된 소프트웨어를 무선으로 수정, 추가, 삭제하는 업데이트
SU(Software Update)

## Slide 6
Network Security and Privacy Laboratory
UN R-155 VTA 법규 내용 및 목적
02
7.3.1. 법규내용 | VTA 인증을 위해서는 CSMS 인증서를 획득해야 함 24년 7월 1일 이전 인증 차종의 경우, CSMS를 따라 개발될 수 없었다면 사이버보안을 충분히 고려하여 개발되었음을 입증하여야 함
법규 목적 | 인증 받은 제조사의 CSMS에 따라 차량 개발이 이루어져야 함 CSMS를 따르지 못할 경우, 충분히 사이버보안을 고려하였음을 입증할 필요가 있음(24.7/1 이전 승인 차량)
7.3.2. 법규내용 | 협력사의 사이버보안 위험을 식별하고 관리해야 함
법규 목적 | 협력사에서 획득한 사이버보안 위험에 대한 정보를 공유 받아 식별 및 관리해야 함 (개발 시 발견된 보안 취약점 + 양산 후 보안사고 정보)
제출 자료 | 제조사-협력사 간 사이버보안 관련 계약서(사이버보안 위험 정보 취급에 대한 내용 포함 필수) 협력사 CSMS 점검 수행 결과
Notes: 7.3.1.
제조사 CSMS 인증서를 받아야만 해당 차량에 대한 VTA 인증서를 발급받을 수 있음(CSMS와 VTA인증의 선후관계를 나타냄)
자동차는 5-6년 사이클로 개발되므로 제조사가 22년 7월 이전부터 개발한 차량은 CSMS 조건을 충족하지 못하는 경우가 많아 이를 감안해서 둔 법규입니다.
  (일정 기간까지 유예해달라는 협상으로 사용)
7.3.2.
보통 협력사가 제품을 받아 조립하고 제조사가 납품하게됩니다.
제조사가 협력사의 보안 프로세스, 기술, 평가도 확인하여 잘 이끌어 나가라는 취지의 법규

## Slide 7
Network Security and Privacy Laboratory
UN R-155 VTA 법규 내용 및 목적
02
7.3.3. 법규내용 | 차량의 중요 요소(Critical Element)를 식별하고 위험 평가를 수행하여 확인한 뒤 위험을 처리 및 관리함 위험 평가는 차량 및 외부 시스템 연동을 포함해야 함 위험 평가 시, Annex5 Part A에 포함된 모든 위협 및 그 외에 추가 확인된 위험 고려
법규 목적 | Critical Element 요소 기준(※UN R-155 Interpretation Document 참고) : 차량 안전(구동, 변속, 조향, 제동, ADAS 등), 환경 보호(배기가스 등), 도난 방지(출입, 시동), 커넥티비티(차량 외부 유/무선 통신), 게이트웨이, Back-end 등 차량 및 외부 시스템에 대하 TARA 실시 필요(ISO/SAE 21434 표준 기반) Annex 5 Part A에 정의된 모든 위협뿐 아니라 신규 발견된 위협을 모니터링하며 위험 평가 필요
제출 자료 | 차량 Critical Element 리스트 및 선정 사유, 차량 E/E 아키텍처, Critical Element TARA 수행 결과 위험 평가 시, Annex 5 Part A를 모두 포함했으며 추가 확인된 위험도 고려됨을 입증 위험 처리 시 수용(Risk Acceptance) 항목, 의사결정 사유 및 증적 자료
* TARA(Treat Analysis and Risk Assessment) : 보안 위협 분석 및 위험도 평가
Notes: <제어기에 보안 위협이 있는지 어떤 보안 기술을 적용해야 하는 지 확인하는 법규 조항 >
** 중요 요소 : 제어기, 부품, 시스템
** 대표적인 예시 : 백엔드
** 이러 이러한 위협 예시를 보여주고 제시된 위협을 우리가 확인해야 한다 ~
[제출자료]
어떻게 중요요소 분류했는지 분류된 제어기에는 어떠한 것들이 있는지
해당차량의 아키텍처에는 어떻게 구성돼 있는지 모두 제출
어떤 위험이 발견됐고 그 위험이 실제생활에 미치는 영향과 기술적 대응을 하지 않아도 되는 수용 항목

## Slide 8
Network Security and Privacy Laboratory
UN R-155 VTA 법규 내용 및 목적
02
7.3.4. 법규내용 | 위험 평가 결과에 따라 식별된 위험에 대해 적절한 위험 완화 방법이 적용되어야 함 구현된 완화 조치에는 Annex5 Part B, C에 언급된 모든 완화 조치가 포함되어야 함 Annex5 B, C 가 충분치 않을 경우 적절한 완화 조치가 구현되어야 함 24년 7월 1일 이전 인증 받은 차종의 경우, Annex5 Part B, C가 구현될 수 없다면(개발 기간의 부족으로) 적절한 보안 대책을 구현해야 하고, 기술적 타당성을 입증해야 함
법규 목적 | TARA를 통해 식별된 위험에 대한 보안 목표에 따라 완화 대책이 구현되어야 함 Annex5에 제시된 완화 대책 외에 적절한 (보안 위협과 대체 보안 대책은 지속 발전함을 고려)
제출 자료 | 차량에 적용된 모든 완화 대책(보안기술) 및 적용된 완화 대책이 합당하다는 근거 자료 Annex5의 완화 대책이 적용될 수 없는 경우, 적용될 수 없는 근거와 대체한 완화 방안
Notes: 기술적 디테일을 요구하는 법규
위협들에 대한 완화방법 B,C,를 모두 고려해야 함 > 충분하지 않으면 제조사가 적절한 완화조치 구현해야 함
TARA라는 위험 평가를 통해 식별된 위험
Annex5는 예시이며, 부족한 경우 제조사가 적절하게 구현해야 함
보안 목표 : 펌웨어 변조가 있으면 안된다 ~ 소프트웨어 변조되면 안된다 ~
제출 자료 ex : 펌웨어변조를 위한 암호화/접근제어/통신 보안 조치 ..

## Slide 9
Network Security and Privacy Laboratory
UN R-155 VTA 법규 내용 및 목적
02
7.3.5. 법규내용 | 애프터마켓 소프트웨어, 서비스, 앱 또는 데이터 저장 및 실행을 위한 전용 환경을 위한 적절한 보호 조치가 적용되어야 함
법규 목적 | 제조사가 차량에 적용 또는 차량 외부와 연동하는 애프터마켓 제품 및 솔루션에 대한 차량 측면의 위협 분석(TARA)를 수행하고, 보안 대책을 적용해야 함 예시 ) 트레일러 연동 제어기, 차량 알코올 인터락 기기(유럽 법규)
제출 자료 | 차량에 적용된 애프터마켓 소프트웨어, 서비스, 앱 또는 데이터 저장 및 실행을 위한 전용환경 리스트 전용 환경 동작 원리, 보호 조치 결과 및 적절성 근거 자료
7.3.6. 법규내용 | 구현된 보안 기술의 효과성을 확인하기 위한 적절하고 충분한 평가가 수행되어야 함
법규 목적 | 보안기술은 식별된 위험을 감소시키기 위함이며, 테스트는 구현된 보안 조치의 정당성을 지원을 해야 함. 인증기관(Technical Service 포함)은 결과 확인을 위해 추가적인 보안 테스트를 수행할 수 있음
제출 자료 | 제조사/협력사가 실시간 단품, 실차 기반의 보안 평가 목적, 방법론, 결과(pass/fail 기준 포함) 모의해킹 시나리오, 내용, 결과 및 발견된 취약점 조치 결과
Notes: 애프터마켓 제품 예시- 트레일러
음주운전 이력이 있는 차량 소지자는 차량 내 알콜 인터락기를 장착할 수 있도록 차량 제조사는 준비해야한다.
3.6
위험을 완화시키기 위해 테스트를 하고 안전한지 확인함
인증기관은 직접적으로 하고 싶은 테스트를 요구함
그래서 테스트 해서 안전함을 보여줌
가능하지 않다면 가능하지 않은 이유까지 소명해서 보여줌
평가 방법론과 결과 기준을 제출
취약점은 어떻게 조치를 했는지
모의해킹에 관심이 많아서 직접 방문해서 협력사에서 직접하도록 하고 있긴 함

## Slide 10
Network Security and Privacy Laboratory
UN R-155 VTA 법규 내용 및 목적
02
7.3.7. 법규내용 | 차량의 사이버보안 공격을 탐지 및 방지하기 위한 기술 적용 보안 위협, 취약점 및 공격을 탐지하기 위한 모니터링 기능 지원 사이버보안 공격을 분석할 수 있는 데이터 포렌식 기능 제공
법규 목적 | 사이버보안 공격을 감지, 방지해야 하고, 시도되거나 성공한 공격의 분석이 가능해야 함 차량 및 주변환경(back-end)에 대한 대책 모두 포함 필요함
제출 자료 | 사이버보안 공격감지, 방지 기술(7.3.4-5 내용 참고가능) 데이터포렌식 분석이 가능한 로그, 진단 에러, 차량 및 back-end 정보
7.3.8. 법규내용 | 표준에 정의된 암호 모듈을 사용해야 하며, 표준에 부합하지 않는 모듈은 타당성을 증명을 해야 함
법규 목적 | 안전한 암호 알고리즘을 사용해야 함
제출 자료 | 적용된 암호 알고리즘 리스트 및 사용된 보안 알고리즘의 보안 안전성 증명(표준 준수 여부)
Notes: 7.3.6.까지 평가까지 해서 마무리 지었다면 안전한 차이니 차량 판매가 가능하다.
새로운 보안 위협에 대해 제조사들이 어떻게 준비하고 있는지에 대한 내용의 법규
7.3.7. 차량 사이버 보안 공격을 위한 탐지/방어 방법론 기술 적용하고, 공격 탐지 및 분석을 위한 모니터링 기능과 데이터 포렌식 기능을 제공하는 내용의 법규이다.
7.3.8. 여러 암호 알고리즘을 사용할텐데 표준에 부합한 것을 사용해야하고, 없다면 그 알고리즘이 안전한지 스스로 증명해야 함을 나타내는 목적의 법규이다.

## Slide 11
UN R-155 법규 기타 조항
03
Network Security and Privacy Laboratory
연 1회 이상 사이버보안 공격을 포함한 모니터링 결과를 인증기관에 제출 필요(법규 7.4조항)
  제조사 CSMS에 정의된 모니터링 프로세스가 운영되고 있고, 적용된 완화 대책이 지속적으로 효과적임을 확인
  사이버 보안 사고 발생 시 추가적인 모니터링 결과를 제출할 수 있음
기 인증 받은 차량의 경우도 사이버보안 관점의 변경이 발생하면 재인증을 받아야 함(법규 8조항)
  E/E 아키텍처 및 외부 I/F 변경(New Type)
  사이버보안 관련 일부 변경(확장 인증)
  사이버보안 변화 없음(추가 인증 불필요)
Notes: 모니터링이 부족하면 인증장 회수할 수 있다고 함
재인증 받아야하는 기준 명시돼 있음
4G>5G
Hscm

## Slide 12
결론 및 시사점
04
Network Security and Privacy Laboratory
VTA 인증의 핵심은 제조사 CSMS에 따라 차량이 개발되었는지 확인하는 것
  사이버보안 위협 분석(TARA), 보안 기술 개발, 단품/실차 평가 및 모의해킹에 대한 각 단계별 모든 결과물 제출 : 모든 문서에는 revision history, 담당자/결재자 정보가 포함되어야 함
  협력사와의 사이버보안 관련 계약 문서, 애프터마켓 제품 및 서비스 관련 보안 대책 방안 제출
  사이버보안 위협 및 공격에 대해 모니터링 수행, 새로운 보안 위협에 적합한 보안 기술 적용
각 단계별 (TARA, 보안 기술 개발, 보안 평가, 모의해킹 등) 사이버보안 이슈에 대한 처리 결과 명문화
  제조사 내 또는 제조사-협력사 간 사이버보안 이슈 관련 협의 결과 (회의록 등) 제출 필요
  TARA, 단품/실차 보안 평가, 모의해킹을 통해 발견된 사이버보안 위협에 대한 위험 수용 사항은 CSMS에 따른 의사결정자(임원급)를 통해 의사결정 되었음을 입증하는 자료 제출
  (위험 내용, 차량 영향성, 수용 사유 등 포함)

## Slide 13
Network Security and Privacy Laboratory
UN R-155 VTA 법규에 기반한 차량 사이버보안 개발 프로세스
차량 보안 계획 수립
사이버보안 위협 분석
보안 기술 개발
단품/설치 평가
VTA
인증
SOP
보안사고
모니터링 및 대응
차량 E/E 아키텍처 보안 검토
Critical Element 식별
차량 보안 개발 계획 수립
제어기 별 기능 / 자산 식별
공격 경로 분석
공격 가능성 / 피해 시나리오 검토
보안 위험 평가
보안 목표 수립
보안 위협 분석 결과(TARA)에 따른 보안 목표 대응하는 보안 기술 개발
단품 평가
시차 환경에서의 안전성 평가
모의해킹 > 보안취약점 발견
개선방안 적용
보안 사고 발생시 영향성 분석
개선 방안 도출
패치 업데이트
연 1회 이상 모니터링 레포트
1st Stage : 서류 심사
2nd Stage : 실차 심사
기획단계
Proto
Pilot
양산
Notes: 서류 심사 : E/E 아키텍처, worst case, TARA , 단품 및 실차 평가, 모의해킹 결과
실차 심사 : 실차 환경에서 사이버보안 테스트, 모의해킹
**SOP (Standard Operation Procedure ,표준운영절차) : 정부를 비롯한 행정조직, 기업, 군대 등에서 업무 시 발생 가능한 상황에 대하여 미리 대응의 절차를 정리한 것

## Slide 14
Q&A
05
Network Security and Privacy Laboratory
CSMS 인증을 획득한 이후에 협력사에다가 CSMS에서 점검해야 하는 항목(산출물)들을 받아야 하는 것 같은데, 실제 CSMS인증은 OEM 상에서만 하면 되는 것인지에 대한 여부가 궁금합니다.
  협력사는 CSMS 인증을 받을 필요가 없음 (법규에 따르면 CSMS 인증은 제조사가 받는 것임)
  협력사에서 내부적으로 CSMS를 잘 구축했다고 인증 받기 위해 받고 있는 추세임 (제조사의 신뢰 획득)
CSMS 인증을 인증 기관별로 호환이 되지 않는 것으로 알고 있는데, VTA인증을 CSMS인증 기관이 아닌 다른 인증기관에 의뢰했을 때 CSMS 재인증을 요구 받는지 궁금합니다.
  최근 인증기관끼리 협의 후 인증 내용 공유 못한다 > 따라서 타 인증기관에 의뢰하여 인증 받았더라도 CSMS을 재인증을 받아야 함
HSM이 없는 협력사 제어기가 사이버보안 수준을 준수하기 위해 필요한 소프트웨어적인 대응방안 및 기능이 무엇인지 문의 드립니다.
  HSM이 필요하다고 판단이 된 제어기인데, HSM 없이 소프트웨어 솔루션만으로 대응하는 방법은 불가함
CAN으로 연결된 센서, 액츄에이터를 개발하는 협력사에게 요구되는 일반적인 사이버보안 사항은 무엇인가요?
  센서나 액츄에이터와 같은 경우는 기능 관련 측면에서 봄
  펌웨어 관련 업데이트를 해야 할 텐데, 안전하게 업데이트하도록 요구됨
*HSM (Hardware Security Module) : 데이터의 암호화 및 암호 해독에 사용되는 키를 생성, 보호, 관리하고 디지털 서명 및 인증서를 생성하여 암호화 프로세스를 보호하는 강화된 변조 방지 하드웨어 장치
Notes: 법규에 명확하게 찍힌 것은 협상의 대상이 되지 않음
** OEM(Original Equipment Manufacturer)은 다른 회사의 제품에 사용되는 부품이나 구성 요소를 제조합니다. 예를 들어, Ford는 OEM인 PPG의 자동차 앞유리를 사용
*HSM (Hardware Security Module) : 데이터의 암호화 및 암호 해독에 사용되는 키를 생성, 보호, 관리하고 디지털 서명 및 인증서를 생성하여 암호화 프로세스를 보호하는 강화된 변조 방지 하드웨어 장치
현대차는 어떻게 대응하고 있는지?
- 기존차의 경우도 최신차와 동일하게 CSMS를 따르는 것을 원칙으로 하고 있음. 그렇게 인증을 받은 차도 있음